特徴

・耳をふさがず、お客様の安全を守ります。

（歩行時・ジョギング時・自転車走行時など）

・耳をふさがす、お客様の耳の健康を守ります。

(スマートホンを長時間利用時)

・防滴および耐水仕様です。

パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。

・本体・USB充電ケーブル・取扱説明書（本書）

各部説明

装着方法

ネックバンドを首の後ろに回し、スピーカーが前にくるように後ろから耳にひっかけて、頬骨の一番耳に近い部分にスピーカー部をあてがいます。

使用方法

・充電

付属のUSBケーブルを、アンプ本体の底面にあるUSB充電ポートの蓋を開き差し込みます。

もう片方をご使用のPCのUSBポートか、または市販のUSBポート付きのACアダプターに接続して充電します。

ヘッドセットは約2時間で完全に充電されます。

※電池残量は5％未満の場合、ヘッドセットは自動的に電源オフします。

・ペアリング

本機には、対象機器と接続するためのケーブルがありません。よって、対象の機器と無線通信を確立する必要があります。

この無線通信状態にすることを「ペアリング」と言います。

最初ペアリングするためには、 本機側の操作と、対象機器側での操作が必要です。

1) パワーオフの状態で、電源ボタンを長く押し続けます。LEDライトが赤と青で点滅し、効果音があれば、ペアリングモードに入ります。これで、対象の機器の通信を待ち受ける状態になりました。

2)対象機器上のメニューでブルートゥースメニューを開き、「BT_BK」を選択してください。

3) 機器と接続が成功すると、「コネクテッド」というアナウンスが聞こえるか、または目的の音源の音が聞こえ始めます。

一度対象機器とペアリングすると、次回からは3秒ほど電源ボタンを押すだけで、電源が入り自動的に接続されます。

▲2回目から電源ボタンを長押すると、ペアリングモードに入ってしまい、自動的に接続できません。

※15分間対象機器と接続しないと、ヘッドホンは自動的に電源オフします。

・ボタン操作

※「アンプ本体正面のボタンは、上から、音量大、電源ボタン、音量小の順に並んでいます。」

①電源ボタン

本体正面の真ん中にある「電源ボタン」を5秒ほど押すと電源が入ります。

もう一度5秒ほど押すと電源が切れます。

LEDランプは、充電中は赤色、完全に充電されたら青色に変化します。

メモ：保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は2時間以上の充電をお勧めします。

②音量調節

本体にある「音量大」「音量小」ボタンで音量の調節をします。

音量アップ：音量大ボタンを1回押します。

音量ダウン：音量小ボタンを1回押します。

メモ：「音量大」ボタンは、線がある側です。

③着信応答

着信を応答：電源ボタンを押します。

④通話終了

電源ボタンを1回押します。

⑤着信拒否

着信を拒否：電源ボタンを3秒ほど長押します。

⑥ミュートモードのオン・オフ

音量大ボタンを3秒ほど長押すと、ミュートモードのオンとオフを切り替えます。

⑦音源の再生・停止

電源ボタンを1回押します。

⑧曲の選択

次の曲にスキップ：音量大ボタンを長押します。

前の曲に戻る：音量小ボタンを長押します。

⑨最後に掛けた番号をリダイアル

スタンドバイや音楽を再生している状態で、電源ボタンを2回押すと、最後に掛けた電話番号をリダイアルします。

LEDランプについて

| ヘッドセット ステータス | バッテリー ステータス | 動作 |
| --- | --- | --- |
| スタンバイモード | 充電済み | 5秒毎に青く点滅 |
| 使用中/スタンバイ | バッテリー残量低下 | 赤く点滅、ピッピッ音 |
| ペアリング中 | 充電済み | 青と赤の点滅 |
| 充電中 | 充電中 | 赤く連続点灯 |
|  | 充電完了 | 青く連続点灯 |

仕様

| ブルートゥース | 4.1 |
| --- | --- |
| 周波数特性 | 20Hz－20KHz |
| 電池 | 充電式リチウム電池 |
| 再生時間 | 6時間以上 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| ワイヤレス接続可能範囲 | 12m |
| 重量 | 40g |

注意事項

・ヘッドセットは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0～45℃です。低温・高温環境で使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。

・ヘッドセットは耐水仕様ですが、防水ではありません。ヘッドセットは液体に入れないでください。

・ケーブルを強く引っ張ったり、無理な力をかけないでください。破損や故障の原因となります。

・高音量での利用は聴覚に影響を及ぼすことがあります。また、再生音声を歪ませることになります。

・汚れた時は乾いた柔らかい布でお手入れしてください。

・デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。

商品の詳細についてはhttp://www.amedia.co.jp/product/audio/headphone/ETS-200.html にてご確認ください。

保証について

●保証を受けるためには、必ず以下のことを行っておいてください。

１．ご購入日付が明記された書類の保管

納品書または領収証など、ご購入日付が明記された書類を保管しておいてください。保証を受ける際に必須です。

２．ネットでのユーザー登録

ご購入後１ヶ月以内に、下記URLからユーザー登録を行ってください。本機のパッケージに記載のシリアル番号が必要となります。

http://www.amedia.co.jp/product/earfreeuser.html

なお、ネットでの登録が困難な方は、お電話にて登録を代行します。

●保証を受ける際の手順

１．お名前、住所、購入年月日、不具合の症状とその予想される原因を記したメモを作成してください。

２．ご購入年月日が明記された書類をご用意ください。

３．上記二つの書面を同梱して、不具合のある本機をアメディアまでお送りください。送料はお客様のご負担でお願いします。

●保証の判定

お客様のメモとご購入日付が明記された書面及び送られてきた本機を検査し、保証対象に該当するかどうかをアメディアで判定致します。

なお、保証の判定に当たっては、お客様の使い方が適切であったかどうかについても検査させて頂きます。

本機の使い方については、取り扱い説明書もしくはウェブサイト記載の「注意事項」をご参考ください。

ETS-200　取扱説明書

2017年6月版

お問い合わせ先　株式会社アメディア

〒176-0011　東京都練馬区豊玉上1-15-6

第10秋山ビル1階

電話：03-6915-8597　　FAX ：03-3994-7177

http://www.amedia.co.jp/

骨伝導ヘッドホン

ETS-200取扱説明書

保管期間中にバッテリーが放電している場合もあるので、最初にご利用になる場合は充電をお勧めします。